## Slide 1
ЛИНИИ
ЧЕРТЕЖА

## Slide 2
Сплошная толстая основная
80
Видимые контуры
предметов, деталей.
Толщина (S) от 0,5 до 1,4 мм
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 3
80
Штриховая
Невидимые контуры
предметов, деталей.
Толщина от S/3 до S/2.
1 … 2
2 … 8
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 4
Сплошная тонкая
80
Выносные и размерные линии.
Толщина от S/3 до S/2.
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 5
80
Штрихпунктирная
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
Осевые и центровые линии.
Толщина от S/3 до S/2.
3 … 5
5 … 30

## Slide 6
80
Сплошная волнистая
Линии обрыва.
Толщина от S/3 до S/2.
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 7
Штрихпунктирная
с двумя точками
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
Линии сгиба на развертках.
Толщина от S/3 до S/2.

## Slide 8
Сплошная толстая основная
Сплошная тонкая
80
Штриховая
Штрихпунктирная
Сплошная волнистая

## Slide 9
Нанесение параллельных прямых

## Slide 12
Нанесение параллельных прямых